Карта заказа на теплосчетчики SA-94/3 и  SA-94/3А

Шифр теплосчетчиков  модификации SA-94/3 и  SA-94/3А формируется из нижеприве-денных элементов:

| Теплосчетчик SA-94/3 |  | - |  | - |  | -ЕК- |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон расхода 1:100 |  |  | 5 |  |  |  | 010/010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 015/015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон расхода более 1:100 | А |  | 6 |  |  |  | 025/025 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 040/040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение (согласно таблице 5) |  |  |  |  |  |  | 050/050 080/080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс теплосчетчика по ГОСТ Р 51649-2000 |  |  |  |  | С |  | 010/010 015/015 025/025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр первичных преобразователей, мм: в случае двух (расхода Q1/расхода Q2) |  |  |  |  |  | 040/040 050/050 080/080 100/100 200/200 300/300 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400/400 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в случае одного (расхода Q1/нет Q2) |  |  |  |  |  | 010/нет … 400/нет |  | См. вы-ше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсоединение первичных преобразователей: фланцевое резьбовое: со штуцером с фаской со штуцером с резьбой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЛ/ФЛ Р1/Р1 Р2/Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: постоянного тока частотные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т Ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество термопреобразо-вателей : комплект из двух комплект из двух и третий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градуировка термопреобразователей: 100П Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  |
| Длина погружаемой части термопреобразователей, мм: в случае комплекта из двух/и третьего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для 100П: 70 98 133 223 | для Pt100: 80 100 120 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 2/2 3/3 4/4 |  |  |  |  |
| в случае комплекта из двух/без третьего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для 100П: 70 … 223 | для Pt100: 80 … 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/нет … 4/нет |  |  |  |  |
| Стандартный последовательный интерфейс: RS232 RS422/RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |  |  |
| Режимы системы: закрытой открытой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |

1

Пример записи шифра теплосчетчика SA-94/3А, исполнения 6, класса С, с первичными преобразователями  ЕК  расхода Q1 и расхода Q2 с условным диаметром 25 мм, на рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), резьбового подсоединения с монтажными штуцерами с фаской, с двумя выходными электрическими сигналами постоянного тока, комплектом из двух и третьего термопреобразователя, с номинальной статической характеристикой 100П, с длиной погружаемой части 70 мм, со стандартным последовательным интерфейсом RS232, для работы в режимах закрытой системы теплоснабжения:

“Теплосчетчик SA-94/3А-6-С-ЕК-025/025-1,6-Р1/Р1-Т-3-1-1/1-1-1”.

Пример записи шифра теплосчетчика модификации SA-94/3 исполнения 5 с осталь-ными аналогичными элементами имеет вид:

“Теплосчетчик SA-94/3-5-С-ЕК-025/025-1,6-Р1/Р1-Т-3-1-1/1-1-1”.

В случае заказа SA-94/3 (SA-94/3А) без третьего термопреобразователя в заказе меняется шифр количества термопреобразователей и на месте длины погружаемой части третьего термопреобразователя должно быть указано “нет”, например:

“Теплосчетчик SA-94/3-5-С-ЕК-025/025-1,6-Р1/Р1-Т-2-1-1/нет-1-1”.

“Теплосчетчик SA-94/3А-6-С-ЕК-025/025-1,6-Р1/Р1-Т-2-1-1/нет-1-1”.

Тел.: +7 (495) 799-60-93 (мнк.), 973-98-85

E-mail: kip@teplopribor.net